## Slide 1: Дискретно-лучевой метод моделирования световых полей в системах с неоднородными поглощающими и излучающими средами на основе параллельных вычислений
Студент: Керимов Ахмед Шахович, группа: ИУ7-42М
Научный руководитель: Градов Владимир Михайлович
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

## Slide 2: Объект исследования
Математические модели систем с разрядными источниками мощного селективного излучения и реализующие эти модели программно-алгоритмические средства
Осветительная техника
Приборы квантовой электроники (лазеры)
Фотохимические и фотобиологические реакторы
Плазмотроны
Установка объёмного фотохимического действия
Лампа с системой излучающих оболочек
Уравнение энергии: (2.1)
Мат. модель переноса излучения:
Закон Ома:
(2.2)
(2.3)
— температурное поле в разряде, — коэф-ты электропроводности, теплопроводности и спектральный коэф. поглощения плазмы, — текущий и внутренний радиус разрядной трубки, — спектральный и интегральный потоки излучения, функция Планка, объёмная плотность излучения, объёмная мощность поглощённого излучения, — эл. ток и напряжённость эл. поля, — скорость света в вакууме
Notes: В настоящей работе речь идет о системах, назначением и основой функционирования которых является интенсивное радиационное воздействие на материалы, среды и процессы.
Речь идёт о системах накачки лазеров, различного типа облучательных установках, технологических процессах, базирующихся на фотохимическом и фотобиологическом действиях света, светотехнических устройствах самого широкого назначения и т. д.
При построении ко мплексных моделей систем большое внимание уделяется решению задачи переноса излучения в системе и нахождению распределения этой мощности по всем элементам

## Slide 3: Актуальность
В ведущих научных организациях нашей страны и за рубежом («Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса» и др.) разработаны и успешно эксплуатируются пакеты программ, позволяющие получать нужные характеристики обсуждаемых систем, в которых в основном применяется модель изотермической однородной среды
Проблематика повышения эффективности излучения широкополосных источников света в узких интервалах спектра за счёт нанесения на оболочку интерференционных покрытий остро ставит вопрос о более детальном моделировании процессов излучения и прохождения квантов через плазменные слои, имеющие сильно неоднородные по пространству разряда температурные поля и оптические характеристики
Современное состояние вычислительной техники позволяет построить более реалистичные методы распространения селективного излучения
В условиях санкционного давления соответствующие ПМО недоступны
Радиальные температурные распределения в разряде Cs‑Hg‑Xe. МПа. 1,3 — открытый разряд, 2,4 — разряд в составе системы, ток А, А [1]
Коэф. оптич. поглощ. плазмы Cs-Hg-Xe,
давление МПа, темп. К [1]
Notes: Эффективным инструментом для разработки, исследования и оптимизация этих систем является моделирование
Существующие подходы в основном предполагают однородное распределение оптических характеристик всех участвующих в процессе сред ( и в активном теле, и в плазме ) В этом случае удается существенно сэкономить вычислительные ресурсы В то же время современное состояние вычислительной техники (учитывая параллельные вычисление и возросшую мощность) позволяет снять это ограничение и построить более реалистичные методы распространения селективного излучения в облучательных системах с произвольным распределением температуры и соответственно оптических характеристик Актуальность работы повышается также в связи с тем что в условиях санкицонного давления соответствующие ПМК недоступны

## Slide 4: Цель и задачи
Цель — создание дискретно-лучевого метода и программно-алгоритмического комплекса с параллельной архитектурой для моделирования распространения радиации сложного дискретно-непрерывного состава в оптических системах с неоднородными поглощающими и излучающими средами
Задачи:
Провести анализ существующих методов моделирования осветительных систем
Разработать дискретно-лучевой метод моделирования световых полей в неоднородных средах на основе параллельных вычислений
Программно реализовать разработанный метод
Провести исследования метода и модели, численные эксперименты в предметной области
Notes: Итак, целью выпускной квалификационной работы является создание дискретно-лучевого метода и про граммно-алгоритмического комплекса с параллельной архитектурой для моделирования распространения радиации сложного дискретно-непрерывного состава в оптических системах с неоднородными поглощающими и излучающими средами.
Для достижения цели необходимо решить ряд представленных задач

## Slide 5: Методы моделирования осветительных систем
Критерий \ Метод | Зональный | Обобщённых угловых коэффициентов | Дискретных ординат | Диффузно-лучевой | Метод настоящей работы
Учёт излучения плазмы источника из объёма | Нет | Нет | Да | Да | Да
Учёт неоднородного распределения параметров плазмы по объёму | Нет | Нет | Нет | Да | Да
Нахождение распределения поглощённой мощности по объёму плазмы | Нет | Нет | Нет | Нет | Да
Использование параллельных алгоритмов | Да | Да | Да | Нет | Да
Возможность применения метода для построения замкнутых систем моделирования | Нет | Нет | Да | Да | Да
Универсальность подходов для расчёта систем с плазмой произвольной оптической плотности | Нет | Нет | Нет | Да | Да
Отсутствие вероятностного розыгрыша лучей | Да | Да | Да | Нет | Да
Доступность ПМО и ЭВМ | Нет | Нет | Нет | Да | Да
Notes: Из существующих методов моделирования осветительных систем можно выделить
Ввиду наличия фундаментальных недостатков существующих методов по приведённым критериям имеется необходимость…

## Slide 6: Постановка задачи и ограничения
Ограничения:
Формы поверхностей — бесконечно протяжённые цилиндрические симметрии
Излучающие объекты – цилиндры
Компактные габариты системы, в которых можно не учитывать запаздывания процессов из-за конечной скорости распространения света
Схема распространения излучения
Notes: … в разработке метода моделирования светового излучения в неоднодородных системах с указанными ограничениями На вход методу поступает описание системы (какие объекты (в частности наличие отражателей), из каких материалов, с какими физико-оптическими свойствами, такими как распределение температуры, коэффициента поглощения в среде, показателя преломления среды и др) На выходе — распределение удельной и объёмной поглощенной мощности излучения

## Slide 7: Метод моделирования светового излучения
Notes: Метод моделирования светового излучения можно разделить на несколько этапов:

## Slide 8: Инициализация системы
Алгоритм генерации квазиоднородных областей в цилиндре:
Расчёт равновесной интенсивности по формуле Планка:
где — постоянная Планка, — скорость света в вакууме, — постоянная Больцмана, — частота излучения, — ширина диапазона частот, — температура среды
(8.1)
Notes: На первом этапе происходит инициализация системы: подготовка необходимых структур данных, разбиение цилиндрических сред на малые участки, в которых физико-оптические свойства считаются однородными, и непосредственный расчёт этих характеристик

## Slide 9: Формирование объёмного излучения
Алгоритм генерации объёмного излучения:
Сетка Фибоначчи
Каркасная сетка
Notes: На следующем этапе формируется объёмное излучение, генерируется пучок фотонов в сферическом направлении
Расчёт удельной интенсивности требует вычисления телесных углов, которые были бы равны в случае равномерного распределения точек по сфере
К сожалению, за исключением нескольких особых случаев (а именно платоновых тел) невозможно идеально ровно распределить точки на сфере, хотя есть множество алгоритмов генерации практически равномерных сеток, например, сетка Фибоначчи
Поэтому, в работе выбран более точный алгоритм генерации каркасной сетки по меридианам и широтам с вычислением телесных углов

## Slide 10: Расчёт начальной интенсивности излучения
Алгоритм расчёта начальной интенсивности в цилиндре:
Формула расчёта интенсивности луча, прошедшего участок неоднородной поглощающе-излучающей среды:
где — коэффициент поглощения,
— равновесная интенсивность
0
(10.1)
Notes: Следующим этапом идет расчёт начальной интенсивности лучей В системах с радиальной симметрией, которые рассматриваются в работе, вместо запуска пучка фотонов из каждой точки внутри излучателя можно воспользоваться аналогом, выбрать единственную точку на поверхности предварительно рассчитав интенсивности лучей, прошедшие поглощающе-излучающие слои среды.

## Slide 11: Параллельная трассировка лучей
Notes:   Далее, для каждого фотона в пучке параллельно запускается алгоритм трассировки

## Slide 12: Трассировка луча
Отражённый луч:
(12.1)
Преломлённый луч (закон Снеллиуса):
(12.2)
Отражённая доля энергии (формула Френеля):
(12.3)
Перерасчёт интенсивности:
Поглощённая интенсивность:
(12.4)
(12.5)
где — луч падающий, — нормаль к поверхности в точке падения, — показатели преломления сред падающего и преломлённого лучей, — коэффициент поглощения, — пройденное лучом расстояние в среде
Notes: Для одного луча по всей траектории следования выполняется перерасчёт интенсивности с учетом поглощения, в участке среды запоминается поглощённая мощность
При достижении границы разделения сред выполняется преломление (по законам Снеллиуса и формулам Френеля) и отражение луча.

## Slide 13: Поиск ближайшей поверхности пересечения
Формула пересечения луча с поверхностью цилиндра:
(13.1)
Формула пересечения луча с поверхностью эллиптического цилиндра:
(13.2)
где — уравнение луча, — уравнение цилиндра, — уравнение эллиптического цилиндра,
Notes: При поиске ближайших поверхностей пересечения в трассировке луча, Если луч находится в каком-то слое цилиндрической симметрии, то вместо просмотра всех поверхностей в системе достаточно рассмотреть всего три: предыдущий, текущий и следующий слои цилиндра
при наличии …

## Slide 14: Структура ПМО и используемые технологии
IPO/LTO
Notes: Дискретно-лучевой метод моделирования световых полей реализован на базе высокопроизводительного языка C++ с использованием современных технологий, обеспечивающих дополнительный уровень оптимизации и безопасности. Также был разработан графический интерфейс для просмотра результатов работы метода.

## Slide 15: Исследование метода и модели
Расчёт распределения удельной поглощённой мощности излучения по безразмерному радиусу дискретно- и диффузно-лучевым методами в трёх системах: плазма-отражатель, плазма-оболочка-отражатель, плазма-оболочка-плазма-отражатель
Время моделирования системы плазма-оболочка-отражатель от количества лучей при различном количестве потоков
Распределение поглощённой мощности по объёму в системе плазма-отражатель при различном количестве лучей
Поглощённая мощность по объёму:
(15.1)
где — удельная поглощённая мощность, — средний радиус цилиндрического слоя
Notes: Проведены исследования метода и модели
Сравнение с диффузно-рассеивающим методом в трех типах систем с ксеноновой разрядной плазмой дало отклонение результатов на 1-3 %
Двухпоточный и восьмипоточный режимы работы дают практически двухкратное и четырехкратное преимущество по времени моделирования соответственно на процессоре Apple M1 Pro
Необходимое количество лучей для насыщения системы зависит от сложности конфигурации и оптической плотности

## Slide 16: Эксперименты в предметной области
Спектральная оптическая плотность ксеноновой плазмы (от частоты излучения )
Распределение поглощённой мощности плазмы по объёму при разных коэффициентах отражения
Распределение поглощённой мощности плазмы по объёму при разных температурных профилях
Разрядная ксеноновая плазма радиуса см в температурном поле , К, К, , с зеркальным отражателем на поверхности с коэф. отражения
(16.1)
где — коэф. оптич. поглощения
Notes: Были проведены широкомасштабные численные эксперименты в предметной области,
Рассчитаны спектральные оптические плотности систем
Исследованы влияния различных параметров на распределения удельной и объёмной поглощённых мощностей

## Slide 17: Исследование влияния возврата излучения
Влияние коэффициента отражения на температурные распределения в разряде. см, давление МПа, сила тока A [2]
Зависимость осевой и средней температур в разряде от коэффициента отражения . Те же параметры разряда [2]
Математическая модель азимутально симметричного цилиндрического столба, находящегося в условиях локального термодинамического равновесия, с учётом переноса излучения, строится по формулам (2.1) — (2.3)
Notes: На основе разработанной математической модели
проведено исследование квазистационарных режимов мощных разрядов в трубчатых ксеноновых источниках излучения в условиях, когда они находятся под воздействием собственного отраженного излучения.
Получены данные по влиянию возвращаемой энергии на температурные поля в плазме.
Показано, что свойства плазмы могут заметно меняться в зависимости от значений спектральных коэффициентов возврата и оптической плотности среды.

## Slide 18: Заключение
Цель была достигнута, выполнены все поставленные задачи.
Разработана дискретно-лучевая модель прохождения излучения в системе сред и поверхностей, связанных единым радиационным полем, формируемым разрядными источниками излучения и отражателями. Источники излучения имеют неоднородное по объёму плазмы распределение оптических свойств и температуры, что требует детального рассмотрения физики взаимодействия луча с плазменной средой
Разработан метод расчёта генерации излучения из объёма неоднородной среды в условиях цилиндрической симметрии, пригодный для моделирования начального веса луча при произвольной оптической плотности плазмы
Разработаны алгоритмы, реализующие указанные методы. Выполнено распараллеливание для многопоточных вычислителей
Разработан оригинальный программно-алгоритмический комплекс с интерфейсом пользователя, удобным для автоматизации научных исследований. ПМО разработано на базе высокопроизводительного языка C++ с использованием современных технологий
Выполнены исследования метода и модели, влияния возврата излучения на свойства разрядной плазмы, а также проведены широкомасштабные численные эксперименты в предметной области в трёх типах систем с ксеноновым разрядом
Notes: В итоге цель была достигнута и выполнены все поставленные задачи

## Slide 19: Дальнейшее развитие
Создание метода и программного модуля трассировки лучей в системах, использующих светорассеивающие среды типа поликора или жидких активных элементов
Оптимизация многолучевой трассировки при массовых расчетах однотипных систем с отличающимися параметрами разряда
Notes: а также предложены пути дальнейшего развития.

## Slide 20: Публикации
Градов В. М., Керимов А. Ш. Моделирование состояния селективно излучающей плазмы в составе оптических систем // Сборник материалов XV международной конференции по прикладной математике и механике в аэрокосмической области. — 2024.
Керимов А. Ш., Нгуен Д. Б. Исследование влияния возврата излучения на свойства разрядной сильно излучающей плазмы // Научно-технический вестник Поволжья. — 2024. — № 6.
Notes: Результаты исследований на основе разработанного метода представлены в указанных работах